爱博智能取电开关

产品详细说明书

ABLE SMART CONTROL SYSTEM

2009-06-01

ABLE智能取电开关方详细介绍

- 智能取电开关概述

ABLE系列酒店智能节电开关专为酒店精心设计的，当客人入住时，将开门卡插入节电开关中，即可使用客房内的照明、电视等设备，当客人离开客房时取出开门卡，客房总电源即可自动延时断开，既可节电亦能使客房用电更加安全。

- 智能取电开关描述及特点

| A2 源于欧洲设计，简洁明快的流畅线条，爽朗大方的方正造型，引领简约主义的装饰风格，回归真实自然的简约之美。 | A7 源于欧洲设计，超薄流线圆润却有灵动曲线，优雅的曲面轮廓与墙面自然融为一体，银色质感装饰边框在不经意间闪耀出睿智光芒，现代时尚酒店首选。 |
| --- | --- |
| 产品结构特点： 1、超薄设计接线不再拥挤 17mm超薄开关盒符合欧洲开关标准，增大了接线底盒的空间，即便安装在86底盒中也还有近20mm空间，从此接线的摆放不再拥挤，有效确保线路的安全和稳定。 2、开放式空间充分散热 开放式空间，充分散热，延长使用寿命；同时增加开关强度设计，加大接线柱，减小接触电阻，提高产品的牢固性和稳定性。 3、模块化设计安全扣位 模化化设计，实现功能自由组合，独特的安全扣位，弹性好，安装拆卸更方便。 |

- 产品功能特点

- 专用卡类别设计

只能通过插入专用卡片才能达到取电，实现同一张卡实现开门和取电。

- 发光LED指示设计

发光LED指示灯设计，符合现代酒店潮流并方便客人夜间操作。

- 延时断电设计

当客人离开房间时，取出开门卡后，客房总电源即可自动延时20秒内断开，人性化方更客人的同时

亦能使用电更安全。

- 智能取电开关产品应用

ABLE系列酒店智能节电开关适用于各类酒店、汽车旅馆等场所，使用它为酒店达到有效的节电，可以控制所有固定的客房照明和开关插座。

- 操作使用

当客人入住时，客人顺手将房卡(开门卡)插入到客房内门口侧的插卡取电开关，房内总电源便接通，客房内的电器设备(照明、空调、电视等) 便可以使用；当客人离开房间时，客人顺手取走开门卡（客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门），节电开关延迟 在20 秒内自动断电，确保方节能和安全。若想重新上电，只需再次插入卡即可。

- 取电开关给酒店带来的节能经济分析

取电开关是专门为您的酒店的节能和安全而设计的。当您的酒店安装ABLE取电开关后，客人入住时，客人顺手将房卡(开门卡)插入到客房内门口侧的插卡取电开关，房内总电源便接通，客房内的电器设备(照明、空调、电视等) 便可以使用；当客人离开房间时，客人顺手取走开门卡（客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门），节电开关延迟 15 秒后自动断电，确保酒店节能和用电安全。

- 按一般标准客房的电器配置

左右床头灯25~40W*2          镜前灯20W           落地灯25~40W

电视120W                   台灯25~40W           廊灯25W

分体空调1000W               功率共约：1300W＝1.3KW

按这个功率计算，如果酒店有房间100间，每度电1.2元，每个房间平均每天省电2小时，那么采用ABLE插卡取电开关后，酒店每年可节省电费：1.3千瓦×100个房间×2小时/每天×365天×1.2元/每度电＝113,880元。

  - 用电安全分析

如果客人没有关闭酒店的电器就外出，服务员又没有注意到客人的外出，酒店的电器便长期工作，电器的长期工作会引致电器本身的发热，如果电器发热过于厉害，就会降低烧坏电器本身，甚至引发火警。

  - 开关效益

酒店采用ABLE开关取电，客人离开房间时，取走开门卡（客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门），节电开关延迟 20 秒内后自动切断酒店的电源，既可给酒店带来直接的经济效益(节省大笔电费)，延长客房电器寿命，提升客房用电安全系数，又能达到酒店有效地节能，投资最少的成本，达到酒店“节能减排”的效果。

- 标准及认证

本产品是根据国际GB16915.1-2003、GB16915.2-2003的要求设计和生产的，其各项性能指标均符合CE、FCC认证要求。

- 产品参数

工作电压：50/60Hz  190—240VAC  （其他电压可订做）

最大负载电流：30A

最大负载功率：6600W

静态工作功率：1W

延时断电时间：10—20秒

未工作状态：指示灯为蓝色

使用寿命：继电器触点在220V满负载时，寿命大于10万次

工作温度：-10℃--60℃

工作湿度：50℃ 10—95%RH

外型尺寸：W86mm*H86mm*D35mm

外壳材料：进口防火阻燃PC塑料 
外壳颜色：高级磁白、A7镀银边框

- 安装与接线：

- 接线图：

- 安装流程

第一步：将取电开关面壳打开；

第二步：按以上接线图接好线；

第二步：平放置在75或86底盒上，用十字镙丝刀固定两个镙丝在底盒上；

第三步：盖上取电开关面壳。

- 产品型号：

| 型号 | 额定工作电流 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| A2-722TE | 30A | 专用Temic卡取电，10-20秒延时 |
| A2-722MF | 30A | 专用Mifare卡取电，10-20秒延时 |
| A7-722TE | 30A | 专用Temic卡取电，10-20秒延时 |
| A7-722MF | 30A | 专用Mifare卡取电，10-20秒延时 |

- 常见故障与解决方法：

| 故障现象 | 可能构成的原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 插卡后不能取电 | 1、总开关或漏电保护开关被断开 | 把总开关或漏电开关合上，若仍然跳闸，请检查设备是否漏电。 |
|  | 2、接线不正确或线路接触不良 | 请仔细阅读说明书，并确认输入输出电线紧接在端子上 |
|  | 3、插入不同种类或错误的卡片 | 把IC卡上的污物清理干净 |
| 拔出卡后不能断电 | 继电器被损坏 | 请送返经销商或厂家检修 |

- 警告：若本产品是用作房间的总开关而所负载电流过大（如空调系统），则必须以可靠的接触器作为辅助接通！

ABLE爱博智能取电开关配置

| 产品系列 | 产品外观 | 产品型号及描述 | 数量（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| A2系列智能取电开关 |  | A2-722TE TEMIC卡专用 开放式空间超薄安全卡扣设计 | 每个客房一个 |
|  |  | A2-722MF Mifare-1卡专用 开放式空间超薄安全卡扣设计 | 每个客房一个 |
| A7系列智能取电开关 |  | A7-722TE TEMIC卡专用 开放式空间超薄安全卡扣设计 | 每个客房一个 |
|  |  | A7-722MF Mifare-1卡专用 开放式空间超薄安全卡扣设计 | 每个客房一个 |